Техническое задание

по обустройству павильонов закрытого типа города Астаны

| № | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Цель обустройства павильона закрытого типа | Создание современной системы ожидания пассажиров на остановочных пунктах общественного транспорта. |
|  | Требования по вариантности | Не менее 3 вариантов дизайна остановочных комплексов. |
|  | Общие требования к остановочному павильону закрытого типа | Основной павильон должен быть полностью изолирован от внешнего погодного воздействия, с входной/выходной дверью на одной стороне; К основному павильону должен быть интегрирован открытый навес. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Применение прогрессивных конструкций, передовых технологий, максимального использования местного содержания строительных работ, в соответствии с Технической спецификацией. |
|  | Состав остановочного павильона | Остановочный павильон закрытого типа должен включать следующее оборудование и компоненты: Основная конструкция; Стены; Пол; Окна; Двери; Крыша павильона и навеса; Система вентиляции; Скамейки; Электропроводка (подземный ввод); Система видеонаблюдения; Бесплатный беспроводной выход в Интернет; Рекламные витрины; Место для наименования остановочного пункта на фасаде павильона; Место для крепления маршрутной схемы внутри павильона; Обогрев внутреннего пространства с использованием инфракрасного нагревателя; Уличные урны; Упоры и поручни для удобства пассажиров; Внутреннее и наружное светодиодное освещение; Видеонаблюдение внутреннего пространства для обеспечения безопасности пассажиров. |
|  | Размер посадочной площадки | 30 м. х 5 м. (среднее). |
|  | Общие внешние размеры павильона | Тип 1 Длина от 10 м. Ширина от 2,5 м. до 4 м. Высота - 3 м. Тип 2 Длина 15 м. Ширина от 2,5 м. до 4 м. Высота – 3 м. Тип 3 Длина до 25 м. Ширина от 2,5 м. до 4м. Высота – 3 м. Внутренние размеры павильонов необходимо учитывать из расчета применяемых материалов для стен. Высота потолка внутреннего помещения не менее 2,7 м. |
|  | Типы и состав павильона | Тип 1 закрытое помещение для пассажиров; открытая площадка для пассажиров. |
|  |  | Тип 2 закрытое помещение для пассажиров; открытая площадка для пассажиров; закрытое помещение для торговой точки. |
|  |  | Тип 3 ( в различных конфигурациях) закрытое помещение для пассажиров (возможность демонтажа стеклянных панелей в летнее время); закрытое помещение для торговой точки внутри закрытого помещения для пассажиров; модульный туалет; дополнительный модуль; пост полиции. |
|  | Тип конструкций | Модульный (возможность проведения быстрых монтажно-демонтажных работ) |
|  | Дизайн | Современный, урбанистичный, с возможным применением национальных элементов, технологичный для обслуживания и ремонта, общий для всех типов. |
|  | Дополнительное оборудование | Места для установки автоматов дополнительных услуг (оплата счетов, электронная система оплаты проезда, продажа различных мелких товаров). Рассмотреть возможность установки оборудования в отдельном помещении. |
|  | Требования к элементам |
| 12.1. | Фундамент | Обеспечить ровность и распределение нагрузки поверхности опорной части. |
| 12.2. | Входные/выходные двери | Применение дверей по согласованию с Заказчиком. |
| 12.3. | Пол | Антискользящее покрытие с учетом зимнего оледенения. |
| 12.4. | Глухие стены | Применение технологии «сэндвич-панелей» |
| 12.5. | Стеклянные проемы | Двойные стеклопакеты из каленого стекла с газовым заполнением; толщина стекол не менее 8 мм. |
| 12.6. | Скамейки | Невозможность лежания, наличие подлокотников. |
| 12.7. | Крыша | Наличие водостока. |
| 12.7. | Отопление | Инфракрасное, теплый пол или др. (по согласованию). Предусмотреть регулируемое отопление в зависимости от погодных условий |
| 12.8. | Торговые помещения | При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться действующими санитарными правилами, строительными нормами, нормами технологического проектирования; Контейнеры и мусоросборники очищаются при заполнении не более чем на 2/3 их объема, но не реже 1 раза в сутки. В теплое время года они подвергаются дезинфекции с применением средств, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке. Предусмотреть обслуживание пассажиров и/или клиентов торговых точек, с противоположной стороны проезжей части, для безопасности. Исключить возможность близкого расположения ритейла, обслуживания и других видов коммерции возле проезжей части. |
| 12.9. | Санитарные модули | Предусмотреть кабины с шириной - не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м.; Предусмотреть возможность быстрого монтажа/демонтажа конструкции Кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления; Предусмотреть раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня пола на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями; Предусмотреть систему оплаты; Предусмотреть энергосберегающее освещение; Предусмотреть систему очистки и вентиляции. |
| 12.10. | Дополнительные модули | Предусмотреть модуль с размерами: Длина – не менее 2.5 м. Ширина – в соответствии с размерами павильона Предусмотреть возможность быстрого монтажа/демонтажа конструкции Предусмотреть легкую комплектацию модуля (установка различного оборудования), в зависимости от предлагаемого функционала. |
| 12.11. | Пост полиции | Модуль с размерами 1.5 х 1,5 м.; Возможность быстрого монтажа/демонтажа конструкции; Возможность установки тревожной кнопки; Возможность обеспечения связи; Возможность максимальной обзорности. |
| 12.12. | Системы | Вентиляция и кондиционирование; Видеонаблюдение; Беспроводной Интернет Wi-Fi (не менее 15 мбит/с). |
| 12.13. | Информационное пространство | Лайт-боксы (должны соответствовать принятым стандартам), билборды, активные информационные табло (размещение по согласованию); Громкая связь с диспетчером. |
| 12.14. | Освещение светодиодное | Внутреннее; Наружное контурное; Рекламные элементы; Информационные элементы. |
| 12.15. | Информирование пассажиров | Наименование остановочного пункта; Место для маршрутной схемы (возможность смены информационного материала); Электронные информационные табло. |
| 12.16. | Безопасность | Предусмотреть ограждение платформы от проезжей части (обустройство боллардов); Предусмотреть соответствие пожарной безопасности |
| 12.17. | Подключение к электроснабжению | Обеспечить расчет потребляемой мощности и подключение павильона к городскому электроснабжению; Применение солнечных батарей (по согласованию); |
|  | Общие требования к применяемым материалам | Антикоррозионная защита конструкций (не менее 20 лет); Необходимая степень огнестойкости; Применение современных материалов отделки и конструктивных элементов; Комплексное технологическое оснащение; Антивандальное исполнение; Применение шумоизолирующих материалов; Температурный режим эксплуатации: от - 45ºС до +45ºС Применение энергосберегающих технологий; Использование экологически чистых материалов. |
|  | Дополнительные требования | Применение пандусов для лиц с ограниченными возможностями; Функциональность различных площадей должна быть согласована с Заказчиком. Применение тактильной плитки |
|  | Требования к реализуемой продукции в торговых помещениях | Возможно: печатная продукция (книги, газеты, журналы, календари, канцелярские товары и т.д.); сувениры; музыкальные и видео диски; не продуктовые специализированные товары; мелкопакетированные продуктовые товары (безалкогольные напитки, конфеты, кофе, чай, сигареты и т.д.). |